## Slide 1
RoadMC
物理仿真点云生成与路面病害分割训练
给导师汇报用
核心不是单个网络，而是一套从可控数据生成到稳定训练的闭环方案。
汇报主线
•
为什么要生成点云
•
点云如何生成
•
模型如何训练
•
当前结果与下一步
2026-07
01
Notes: 开场先说项目定位：不是单纯换一个分割网络，而是建立生成、训练、验证的闭环。
强调这份 PPT 不是论文答辩，而是先把技术路线讲清楚。

## Slide 2
问题背景
直接训练路面病害点云模型，很容易卡在数据和长尾上
真实点云不是不能用，而是很难在早期形成稳定的大规模监督。
标注贵
点级标签需要逐点确认，真实病害边界尤其难标。
类别长尾
38 类病害分布极不均衡，冷启动容易塌到背景。
目标细薄
裂缝、剥落等目标占比低，边界模糊且稀疏。
采集差异
点密度、噪声、扫描角度会改变输入分布。
判断
当前问题不只是模型结构，而是数据、训练路线和评估口径一起影响结果。
02
Notes: 这一页先让导师接受：直接训 38 类很难，不是因为代码不努力，而是任务本身难。
用这页引出为什么我们要先做生成数据和二分类稳定化。

## Slide 3
总体方案
先把监督数据做可控，再把模型训练做稳定
点云生成模块
用路面粗糙度、微纹理、病害原语和 LiDAR 观测模型，生成带标签点云。
模型训练模块
用 Swin3D / PointMamba + mHC 训练分割模型，先二分类稳定，再迁移到多类别。
闭环
生成 -> 训练 -> 评估 -> 校准 -> 再生成
关键区别
点云生成不是前处理脚本，它决定几何形态、类别覆盖和监督上限。
03
Notes: 这一页是整套汇报的中心：左右两块不是先后附属关系，而是同等重要。
导师如果问创新在哪里，可以说在于把可控生成和训练闭环放在一起设计。

## Slide 4
点云生成
合成点云来自一条物理和几何流水线
不是随机造点，而是按“路面形貌 + 病害形变 + LiDAR 观测”生成监督样本。
01
路面类型
沥青 / 水泥
02
ISO 8608
宏观粗糙度
03
微纹理
fBm 细节
04
病害原语
裂缝、坑槽等
05
LiDAR 观测
扫描线与噪声
06
.npz 输出
点、标签、特征
讲解重点
病害先在几何层面形成，再映射成点级标签；这比直接贴标签更自然。
代码落点
generator.py 负责调度；primitives.py 提供 11 类物理/几何基元。
04
Notes: 这里要讲清楚：点云生成模块是项目的重要部分，不是临时造数据。
如果导师追问，可以展开 ISO 8608、病害原语、LiDAR 重采样三层。

## Slide 5
模型训练
训练路线先解决“会不会学到病害”，再解决“分成哪一类”
01
二分类
背景 / 病害
02
阈值校准
约 0.44
03
迁移骨干
复用 backbone
04
38 类细分
分阶段推进
结构选择
Swin3D 是当前更稳的精度基线；PointMamba-inspired 更轻量，适合继续做速度和结构探索。
训练配方
mHC 做通道混合；Focal + Dice + Edge 对应长尾、小目标和边界；Muon + AdamW 提供混合优化。
05
Notes: 这页要强调为什么不是直接硬训 38 类。
二分类阶段先把前景边界学稳，再迁移到更细粒度类别，这比冷启动更合理。

## Slide 6
扩展支线
GAN 和 end2end 是通向真实域适配的支线
它们不是当前最稳结果来源，但解释了项目后续如何从合成走向真实。
01
合成点云
points + normals
02
StyleTransferGen
预测坐标和法向残差
03
WGAN 判别器
判断风格是否更真实
04
分割模型
在风格化点云上训练
定位
当前主结果仍来自 baseline；GAN / end2end 后续承担域适配验证。
06
Notes: 这页回应代码里 GAN 和 end2end 的存在：它们不是乱放的，而是域适配支线。
同时要诚实说明当前主结论仍来自 baseline，不要把支线说成已成熟成果。

## Slide 7
阶段结果
当前结果说明路线可行，但还不是最终泛化结论
0.7319
Swin3D + mHC
校准后全局点级 mIoU
0.7052
disease IoU
0.9039
precision
0.7624
recall
0.5671
PointMamba + mHC
二分类短跑 mIoU
必须主动说明的限制
当前结果主要来自生成的小型验证集；大量快速诊断只用少量验证 batch，容易在极少 batch 上出现过拟合。
对导师的稳妥表述
这些分数证明技术路线成立，但下一步需要在扩容数据集上重新验证稳定性和泛化。
07
Notes: 这页要主动讲限制，避免导师追问时显得被动。
重点不是夸分数，而是说分数说明路线有效，正式结论要等扩容后复验。

## Slide 8
下一步
下一阶段先扩大验证，再推进 38 类和真实域适配
01
扩容数据
目标约 5000 个合成场景，补齐可恢复生成。
02
统一评估
同时输出 global mIoU 与 batch mean mIoU。
03
重验二分类
复验 Swin3D 与 PointMamba 的稳定性。
04
分阶段多类
二分类 -> 4/8 类 -> 高频子类 -> 38 类。
05
接回 GAN
在 baseline 稳定后做合成到真实风格适配。
结论
这不是推翻重来，而是沿着已经验证的主线，把数据规模、评估口径和多类别迁移补稳。
08
Notes: 收尾要落在计划上：先扩容和统一评估，再做多类别迁移，最后接真实域适配。
这页可以作为导师讨论的起点，问对方是否认可这个推进顺序。