## Slide 1
01
MENTOR RESEARCH BRIEFING / 2026
RoadMC
物理仿真点云生成与路面病害分割训练闭环
核心不是单个网络，而是一套从可控数据生成到病害分割训练、
再到评估校准的研究闭环。
这次汇报要回答的问题
01
监督数据从哪里来
02
模型路线怎样稳定
03
结果边界如何解释
04
下一步验证怎么做
Synthesis is treated as a first-class method
component, not a disposable preprocessing
step.
Notes: 开场先讲定位：RoadMC 不是一个单独分割模型，而是围绕路面病害点云任务建立“生成、训练、评估”的闭环。

## Slide 2
02
02
PROBLEM FRAMING
直接训练路面病害点云模型，很容易卡在数据和长尾上
如果直接从真实点云训练 38 类病害分割，最早遇到的通常不是网络结构上限，而是监督数据、标签成本和类别分布共同造成的不稳定。
A
真实采集贵
点云采集、清洗和逐点标注成本高，早期很难快速形成可控监督。
B
病害目标稀疏
裂缝、剥落、坑槽等点占比低，模型容易偏向预测背景。
C
38 类长尾明显
少数类别样本不足时，冷启动多分类训练容易塌缩。
讲法
RoadMC 的价值不只是换网络，而是先把“可控监督”和“稳定训练路线”建立起来。
Notes: 这一页只做问题框定。重点是说明真实点云监督成本、病害稀疏和长尾类别会直接决定路线设计。

## Slide 3
03
03
METHOD POSITIONING
把点云生成提升为方法的一半，再用训练结果反向校准生成
生成不是临时造数据，
而是在定义监督空间。
生成模块决定几何形态、标签分布、噪声结构和训练可见的病害边界；训练模块验证这些监督是否真的能被模型学到。
生成 / 训练 /
评估闭环
01
物理先验
粗糙度、微纹理、路面形貌
02
病害几何
裂缝、坑槽、车辙、剥落
03
分割训练
Swin3D / mHC / binary first
04
评估校准
mIoU、阈值、误差回看
Notes: 这页把生成模块提升为方法本体。强调生成不是临时造数据，而是控制几何、标签和监督上限。

## Slide 4
04
04
POINT CLOUD SYNTHESIS
合成点云来自一条物理和几何流水线，不是随机造点
生成流程按“路面形貌、病害形变、传感器观测”组织，最后输出带逐点标签的训练样本。
01
路面形貌
用 ISO 8608 粗糙度谱生成宏观起伏，再叠加 fBm 微纹理和局部法向变化。
02
病害形变
通过裂缝、坑槽、车辙、剥落等病害原语写入几何结构，标签从几何区域映射得到。
03
LiDAR 观测
用扫描线重采样、距离噪声和点密度控制，让输入更接近真实扫描点云。
GEOMETRY + SENSOR OBSERVATION
.npz output
points
labels
feats
normals
pavement_type
Notes: 讲清楚点云如何生成：路面形貌、病害原语、传感器观测，最后输出可训练的 npz 样本。

## Slide 5
05
05
TRAINING ROUTE
训练先稳定“病害前景”，再迁移到 38 类细分
当前更稳的路线是先做二分类，校准前景阈值和边界，再把 backbone 迁移到细粒度类别体系。
01
二分类
背景 / 病害，先解决能否识别前景。
02
阈值校准
当前经验阈值约在 0.44 附近更优。
03
迁移骨干
复用前景边界和几何表征。
04
38 类细分
分阶段扩展，避免冷启动塌缩。
MODEL PIPELINE
输入点云
points / feats /
normals
Swin3D
当前稳定精度基线
mHC
通道混合增强
Seg Head
二分类 / 多分类输出
Focal
抑制背景主导
Dice
稳定小目标
Edge
强化裂缝边界
Muon + AdamW
混合优化，可回退
Notes: 解释为什么先做二分类。它不是放弃 38 类，而是先稳定前景边界，再迁移到更细粒度类别。

## Slide 6
06
06
CURRENT EVIDENCE
当前结果说明路线可行，但不能被说成最终泛化结论
0.7319
Swin3D + mHC, 校准后 global mIoU
0.7052
disease IoU
0.9039
precision
0.7624
recall
0.5671
PointMamba + mHC 短跑 mIoU
5000
下一步目标合成场景规模
可以说：二分类路线已经
从“能不能学”进入
“如何提稳”。
Swin3D 当前更稳；PointMamba 是轻量候选；mHC 在当前主线中保留为通道混合模块。
边界：这些结果来自生成的小型验证 / 测试集，部分快速诊断 batch 很少，存在过拟合可能。
Notes: 主动讲证据边界。当前结果能证明路线可行，但仍基于合成小型测试集，不能包装成最终泛化结论。

## Slide 7
07
07
DOMAIN ADAPTATION BRANCH
GAN 和 end2end 是走向真实域的接口，不是当前主结果
代码中的 gan_enhanced / end2end 需要讲，但定位要准确：它们服务于合成到真实风格的域适配，主结果仍应先由稳定基线支撑。
MAINLINE FIRST
合成点云
可控几何和标签
稳定训练
Swin3D + mHC 二分类
正式验证
统一 global mIoU 口径
FUTURE INTERFACE
StyleTransferGen 对坐标和法向量做风格残差调整。
WGAN 判别器判断点云风格是否更接近目标域。
end2end 把风格调整与分割训练放入同一循环。
主线稳定后，再用它验证合成到真实的域适配能力。
Notes: GAN 和 end2end 要定位为未来真实域适配接口，不要把它们说成当前主结果。

## Slide 8
08
08
RESEARCH RISKS
现在最该补的不是继续堆模块，而是扩大验证和统一口径
项目已经跑通主线，但要往论文或比赛成果推进，必须先解决可信度问题。
01
数据规模
小型合成验证集容易让模型在少数 batch 上过拟合。
扩大到约 5000 个合成场景，固定生成元数据。
02
评估口径
batch mean mIoU 与全验证集 global mIoU 需要统一记录。
保存 global mIoU、disease IoU、precision、recall。
03
38 类迁移
从二分类直接跳到 38 类过陡，类别长尾会放大不稳定。
二分类 → 高频子类 → 38 类，分阶段迁移。
04
真实域差异
真实点云噪声、密度和采集角度仍未形成正式闭环。
主线稳定后，再接 GAN / end2end 和真实点云验证。
Notes: 这页主动暴露风险，便于导师判断下一步验证优先级。

## Slide 9
09
09
ADVISOR DISCUSSION
下一阶段围绕“扩数据、稳基线、分阶段多类”推进
01
扩大合成数据
目标约 5000 个场景，优先保证可恢复生成、分批执行和统一元数据。
02
重做正式验证
固定 Swin3D + mHC 二分类基线，统一 global mIoU、disease IoU、precision、recall。
03
分阶段回到 38 类
二分类 → 高频子类 / 4-8 类 → 38 类，避免冷启动直接塌缩。
04
再接真实域
主线稳定后，再接 GAN / end2end 和真实点云验证。
希望导师判断的核心问题
这个项目下一步优先按论文路线推进，还是先按比赛 / 演示路线包装？两条路线需要不同的验证密度和交付重点。
A 论文路线：强调方法闭环、消融、数据规模和泛化验证。
B 展示路线：强调可视化、稳定 demo、生成样例和端到端流程。
Notes: 收尾用两个路线选择引导讨论：论文路线与展示路线。请导师判断优先推进哪一种。